Sila – F  (njutn N)

=je fizička veličina koja

opisuje djelovanje jednog

tijela na drugo.

- Oznaka: F

- Mjerna jedinica: N (njutn)

Silu ne vidimo, ali vidimo njene učinke:

- promjena stanja gibanja

- promjena oblika

- …

VRSTE SILA

MIŠIČNA    ELASTIČNA        SILA        MAGNETSKA

SILA           SILA             TEŽA          SILA

SILA                            ELEKTRIČNA

TRENJE                                SILA

Istražimo silu – Elastična sila

Istražimo silu – Sila trenja

Istražimo silu – Sila teža

Istražimo silu – Magnetsku silu

Istražimo silu – Električnu silu

Sastavljanje sila

- Više sila koje djeluju na neko tijelo, a koje računamo - KOMPONENTE (F1,F2)

- Ukupan rezultat djelovanja tih sila (rješenje) – REZULTANTA (R)

1.Sastavljanje sila jednakog usmjerenja duž istog pravca

a) grafički

b) računski    R =  F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6

2. Sastavljanje sila istoga pravca, a suprotnog usmjerenja

a) grafički

b) računski   R =  F1–  F2

3. Sastavljanje sila istoga pravca, suprotnog usmjerenja, a istog iznosa

a) grafički

b) računski   R =  F1–  F2  = 0 N      Ravnoteža sila – sile su u ravnoteži kad im je rezultanta nula.

Elastična sila

= sila kojom opruga djeluje nasuprot vanjskoj sili.

konstanta elastičnosti                  produljenje (metar)

(o vrsti materijala opruge)                   ∆l=l0-l

(N/m – njutn po metru)

Mjerimo silu

# Text boxes

Zapamti:

k  - kilo     • 1000

m - mili     : 1000

M - mega   • 1000000

TIJELA  U NEPOSREDNOM  DODIRU

IZMEĐU UDALJENIH TIJELA

Pokus 1. Istežimo rukom elastičnu oprugu
Skica:

Elastična sila

Mišična sila

Zaključak: Istezanjem opruge, opruga djeluje na mišiće ruku. Ispuštanjem opruge, poprimila je prijašnji oblik. Opruga djeluje elastičnom silom.

Pokus 2. Gurnite knjigu po stolu
Skica:

Sila trenja

Sila u kojem se giba tijelo

Zaključak: U pokusu međudjeluju knjiga i stol. Između stola i knjige djeluje sila trenja. Sila trenja se javlja kada se jedno tijelo giba po površini drugog i djeluje u suprotnom smjeru od gibanja.

Pokus 3. Gurnemo kuglicu prema rubu stola
Skica:

Zaključak: Kuglica pada na tlo. Sva tijela na Zemlji privlači sila teža prema svom središtu.

Pokus 4. Približimo magnet različitim tijelima i drugom magnetu
Skica:

Zaključak: Magneti privlače samo predmete od željeza i čelika. Ovo međudjelovanje naziva se magnetska sila. I magneti međusobno međudjelujući magnetskom silom tako da:

Raznoimeni magnetski polovi se privlače.

Istoimeni magnetski polovi se odbijaju.

Pokus 5. Približimo ravnalo iskidanim papirima, natrljamo krpicom dva balona i približimo jedan drugom
Skica:

Zaključak: Nakon trljanja ravnala papirići i ravnalo privlači papiriće, a dva balona se odbijaju. Tijela djeluju električnom silom, koja se očituje    odbijanjem  i  privlačenjem.

Grafičko prikazivanje sile  - vektorom

Početak vektora –

hvatište sile      H

Kraj vektora – strjelica orijentacija vektora

F=5N

Npr. 5N crtamo 5 cm

Uvijek napišemo mjerilo 1N --> 1 cm

Pravac – smjer vektora

H – hvatište => početak vektora

Iznos sile => duljina vektora

Orijentacija => strelicom

Smjer => pravac na kojem vektor leži

l0 – početna duljina opruge bez utega

l – duljina opruge s utegom

∆l – produljenje

DINAMOMETAR – instrument za mjerenje sile.

Mjerenje:

100 g -->  1 N

1 kg   -->   10 N

MJERNA LJESTVICA